## Slide 1: bCareful
Conception et développement d'un objet connecté.
Alexandre Bodart, François Monteil et Antoine Morel
present you
La connexion au service du nourrisson

## Slide 2: Introduction
Parents
Public visé :
Besoin fonctionnel :
Sommeil du nourrisson
Éviter les morts subites

## Slide 3: Architecture technique
Raspberry
Traitements données des capteurs
Serveur web
Connexion wifi
Capteur
Humidité
Température
Accéléromètre
Transmission Bluetooth
Capteur
Humidité
Température
Luminosité
Son
Transmission filaire
Système d’exploitation : linux
Serveur web : LAMP
Langage de programmation : C, PHP, HTML, CSS, JavaScript
Gestion des données : Fichier JSON
Web App
Graphiques
Alertes

## Slide 4: Problématiques techniques / Objectifs
Gérer le niveau d’onde de notre produit
Récolter des données viables
Détecter un danger et alerter les parents
Présenter les données de façon intuitive

## Slide 5: Présentation du matériel
Raspberry Pi 3 B+
Micro-ordinateur
DHT11
Capteur de luminosité (%)
& température (°C)
Capteur de luminosité (%)
Photorésistance

## Slide 6
Capteur de seuil de son
KY-037
Convertisseur analogique numérique
ADC0832
Capteur accéléromètre, luminosité, audio en Bluetooth
sensiBLE IOT Module

## Slide 7: Gestion de projet
Tâches | Sous tâches | Responsables
Environnement de travail | Installer un linux sur la raspberry | François
 | Makefile | François
Créer les librairies | Fonction de lecture du DHT11 | François
 | Fonction de lecture du capteur de luminosité | François
 | Fonction de lecture du capteur de son | François
 | Fonction de lecture du capteur SensiBLE | Alexandre
 | Fonction de lecture et ecriture des fichier json | François, Alexandre
Créer le programme | Créer le programme C | François, Alexandre
 | Créer la page web, lire les fichier de données et les afficher | Antoine
 | Lancer le programme depuis la page web | François

## Slide 8: Gestion de projet
GitHub
OneDrive
Facebook Messenger
Discord

## Slide 9: Le capteur Bluetooth
Dépendances :
- git - gcc - g++ - cmake - make - pkg-config - libbluetooth-dev - libreadline-dev - libgtk2.0-dev - libperl-dev - curl - unzip gattlib - cmocka-1.1.0 - iot-embeddedc
Version 1.0 :
Envoi de la donnée vers un serveur MQTT (IBM)
Version 2.0 :
Ecriture au format JSON

## Slide 10: Le programme bCareful
bCareful
Thread 1
mic.c
Thread 2
temperature_humidite.c
luminosite.c
json.c
json.c

## Slide 11: Application Web
Visuel
Utilisation d’un template
Fonctionnel
Ajout de la lecture de données json
Difficultés
Récupération et analyse des données avec pertinence

## Slide 12: Données récupérées / limites
- Moyennes sur une série de données json (sauf batterie)
- Température ambiante
- Luminosité (dépend de l'orientation du capteur)
- A l'avenir: graphiques sur toute une nuit/sieste - A l'avenir: graphiques sur

## Slide 13: Démonstration

## Slide 14: Conclusion technique
Tâches | Sous tâches | Responsable | Etat
Environnement de travail | Installer un linux sur la raspberry | François | Fait
 | Makefile | François | Fait
Créer les librairies | Fonction de lecture du DHT11 | François | Fait
 | Fonction de lecture du capteur de luminosité | François | Fait
 | Fonction de lecture du capteur de son | François | Fait
 | Fonction de lecture du capteur SensiBLE | Alexandre | Fait en partie
 | Fonction de lecture et ecriture des fichier json | François, Alexandre | Fait
Créer le programme | Créer le programme C | François, Alexandre | Fait
 | Créer la page web, lire les fichier de données et les afficher | Antoine | Fait
 | Lancer le programme depuis la page web | François | Fait en partie

## Slide 15: Conclusion technique
M
Makefile
Électronique
Code en C

## Slide 16: Conclusion « business »
De 80 à 300€
De 500 à 2000€
BCareful :
- 70% de personnes intéressée
- environ 60€ de budget.

## Slide 17: Retour d’expérience
Temps
Préoccupation
Intéressant